PROJEKT  BUDOWLANY

na wykonanie stawów dla żółwi błotnych i płazów

na działce nr 266

w miejscowości / obrębie / Baranowo , gm . Mikołajki

Inwestor :   POLSKIE TOWARZYSTWO

OCHRONY PTAKÓW

ul. Ciepła 17,  15 – 471 Białystok

Pełnomocnik PTOP :

Stanisław Konior

ul. Drzymały 5,  11-500 Giżycko

Opracował :

Giżycko . luty - marzec. 2014 r.

# - 1 -

# SPIS  TREŚCI

# Dane ogólne

# Podstawa opracowania

  - Cel i zakres opracowania

  - Materiały wyjściowe

# Lokalizacja obiektu

# Sprawy własnościowe

4 . Warunki  hydrograficzne , hydrologiczne i gruntowe

# 5.  Opis projektowanych rozwiązań

# 6. Wykonawstwo i eksploatacja obiektu

7. Wpływ inwestycji na środowisko

8. Uzgodnienia

# * Wytyczne do planu BIOZ

# - 2 -

# OPIS TECHNICZNY

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

„  Wykonanie stawów dla żółwi błotnych i płazów  na działce nr 266

w miejscowości / obrębie / Baranowo , gm. Mikołajki .

INWESTOR :                   POLSKIE TOWARZYSTWO

OCHRONY PTAKÓW

ul. Ciepła 17,  15 – 471 Białystok

# 1. Dane ogólne

# Podstawa opracowania

Opracowanie  sporządzono na zlecenie Inwestora .

# Cel i zakres  opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie  dwóch stawów , przeznaczonych dla żółwi błotnych i płazów na obszarze dwóch istniejących już nieużytków

/ oczek / wodnych , położonych wśród gruntów rolnych na działce nr 266 , obręb Baranowo , gm. Mikołajki.  Istniejące nieużytki stanowić będą dogodne siedlisko / optymalne warunki bytowania i rozrodu / dla żółwia błotnego pod warunkiem wykonania robót dostosowawczych – robót ziemnych związanych  z wyrównaniem ich  skarp i dna .

Projekt  obejmuje  wyłącznie  roboty ziemne  na obszarze powyższych  stawów / nieużytków /  i służy do uzyskania pozwolenia  na ich  wykonanie .

1.3  Materiały wyjściowe

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa  1 : 1000  rozpatrywanego terenu , sporządzona  celowo dla tego zamierzenia  przez geodetę uprawnionego  .

- Podział hydrograficzny Polski . IMGW. 1983

- 3 -

- Wypis z rejestru gruntów dot. dz. nr 266 w obrębie Baranowo , gm. Mikołajki .

- Mapa ewidencyjna  1 : 5000 , obejmująca dz. nr 266 w obrębie Baranowo wraz

z rozpatrywanymi  nieużytkami  / planowanymi stawami / .

- Umowa z dnia 24.05. 2011 r zawarta pomiędzy PAN i PTOP,  odnośnie udostępnienia terenu na wykonanie stawów na dz. nr 266 w Baranowie .

- Decyzja Nr 14/2013 Burmistrza Miasta Mikołajki z dn. 01. 10 .2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla stawów na dz. nr 266 w Baranowie.

- Decyzja wodnoprawna  ROŚ.6341.1.50.2013.z dnia 16.12.2013 r. wydana przez Starostę Mrągowskiego .

- Decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót z dnia 18.03.2014 r. wydana przez RDOŚ w Olsztynie

- Rozpoznanie terenowe  i pomiary , wykonane przez autora projektu  .

2. Lokalizacja obiektu

Istniejące nieużytki wodne / obszar projektowanych stawów / , zlokalizowane są na północnym obrzeżu gruntów rolnych należących do PAN / w sąsiedztwie użytków leśnych / na działce nr 266 w obrębie Baranowo , gm. Mikołajki  – patrz  mapa  poglądowa 1 : 100 000  ewidencyjna  1 : 5000  i  syt. – wys. 1 : 1000   w części załącznikowej i rysunkowej projektu .

3.   Sprawy własnościowe

# * Działka Nr 266  w obrębie Baranowo , gm. Mikołajki  w granicach której zlokalizowane są rozpatrywane nieużytki / planowane stawy / , stanowi  własność Skarbu Państwa

# i znajduje się w administracji  Polskiej Akademii Nauk , 00-901 Warszawa ,Plac Defilad 1   – kopie wypisu z rejestru gruntów i  mapy ewidencyjnej   w części załącznikowej projektu

# W celu uzyskania zgody na realizację rozpatrywanego zamierzenia , PTOP zawarło stosowną umowę z PAN , będącą zarządcą działki nr 266 – kopia umowy również w części załącznikowej projektu .

- 4 -

4. Warunki hydrograficzne , hydrologiczne i gruntowe

* Hydrografia

- 5 -

Załączona mapa topograficzna 1 : 25 000  z okresu Prus Wschodnich  ukazuje , że już w tamtym czasie rozpatrywane nieużytki w obrębie których utworzone będą stawy dla żółwi , stanowiły oczka wodne .

Planowane stawy  , zlokalizowane  są  w zlewni strugi , prowadzącej wodę  z okolic Baranowa , biorącej swój początek w rejonie jez. Kuc  i wpadającej przez jezioro Jorzec

do jez. Tałty  – całość  w zlewni rzeki Pisy , dorzeczu Wisły .

Powyższy układ  przedstawiono na mapie  hydrograficznej 1 : 200 000  .

- 6 -

* Zlewnia

Według „ Podziału hydrograficznego Polski „  IMGW 1983 . powierzchnia zlewni obejmującej obszar na którym zlokalizowane są projektowane  stawy  /  zlewnia  cząstkowa  wyżej wymienionej strugi  5d2a /,  wynosi 34,2 km .

Zachodnią  granicę zlewni tego obszaru stanowi dział wodny I – go rzędu pomiędzy dorzeczami Wisły i Pregoły – patrz : mapa hydrograficzna 1 : 200 000 .

Jednakże zlewnia bezpośrednia z której będą zasilane stawy , położone w bezodpływowych obniżeniach terenowych , to tylko powierzchnia   ~ 10 ha  -  stawy bowiem zasilane będą głównie ze spływów powierzchniowych w okresie roztopów wiosennych , oraz z wód opadowych i gruntowych .

*  Warunki gruntowe

Zawarta w „ Podziale hydrograficznym Polski „ IMGW. 1983 . charakterystyka zlewni określa , że górną część zlewni strugi płynącej z okolic Baranowa do jez. Tałty / lokalizacja stawów / , pokrywa gliniasta morena denna  - patrz : załączona mapa hydrograficzna

1 : 200 000 – kolor czarny oznacza gliny zwałowe .

Powyższe potwierdza również rozpoznanie terenowe , przeprowadzone przez autora operatu podczas pobytu na obiekcie .  Taki układ gruntowy , gwarantuje utrzymywanie się zalewu

w stawach nawet w okresach hydrologicznie niekorzystnych tj. podczas upałów w warunkach nasilonego parowania z powierzchni wody .

- 7 -

- 8 -

5. Opis stanu istniejącego i projektowanych rozwiązań

Inwestor – Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  , ul. Ciepła 17, 15 - 471 Białystok   – planuje  wykonanie stawów dla żółwi błotnych i płazów na obszarze

dwóch istniejących nieużytków / oczek /  wodnych , położonych wśród gruntów  rolnych – działka nr 266 , obręb Baranowo , gm. Mikołajki -  przy granicy rolno – leśnej / w pobliżu obszaru zalesionego / - patrz : mapa ewidencyjna 1 : 5000 w cz. II projektu .

Nieużytki te w formie oczek wodnych oznaczone są na mapie topograficznej 1 : 25 000

z okresu Prus Wschodnich / kopię mapy zamieszczono w niniejszym projekcie / , są zatem od dłuższego czasu trwałym elementem krajobrazu i nie zostały zlikwidowane w ramach antropopresji związanej z rolniczym użytkowaniem tego terenu .

Pomimo , że nie są zasilane żadnym ciekiem wodnym , są trwale zawodnione z uwagi na swe położenie w zagłębieniach terenowych oraz występowanie w podłożu słabo przepuszczalnych glin zwałowych – patrz : mapa hydrograficzna 1 : 200 000 w załączeniu . .

Rozpatrywane nieużytki położone są w centralnej części obszaru Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo / patrz: mapa 1 : 50 000 w rozdz. 7 projektu / i według opinii przyrodników stanowią dogodne siedlisko dla żółwia błotnego , pod warunkiem wykonania robót dostosowawczych – robót ziemnych związanych z wyrównaniem skarp i dna .

Na wykonanie tego typu  robót uzyskano zgodę właściciela tego terenu – Polskiej Akademii Nauk – z którą zawarto stosowną umowę / patrz: kopia umowy w cz. II projektu  / .

Uzyskano również Decyzję Nr 14/ 2013 Burmistrza Miasta Mikołajki o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  oraz Decyzję wodnoprawną wydaną przez Starostę Mrągowskiego – obydwie dotyczące budowy dwóch stawów dla żółwia błotnego

i płazów na fragmencie dz. nr 266 w obrębie Baranowo, dla której inwestorem jest Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Ciepła 17 , 15 – 471 Białystok  / prawomocne kopie tych decyzji w cz. II opracowania / .

- 9 -

W związku z powyższym projektuje się wykonanie na obszarze istniejących nieużytków wodnych dwóch stawów dla żółwi błotnych i płazów o następujących parametrach :

Staw nr I – rzędna dna -  142,00 m npm Kr , powierzchnia – 0,19 ha

Staw nr II – rzędna dna – 140,00 m npm Kr , powierzchnia ~  0,20 ha

Układ stawów przedstawiono na mapie 1 : 1000 – rys. 2 w cz. III projektu .

5.1 Roboty ziemne

Sprowadzają się one do robót  mających na celu przystosowanie istniejących nieużytków

/ oczek / wodnych  , do bytowania żółwi błotnych i płazów .

W obecnym stanie nieużytki te, z uwagi na nieregularne dno i strome skarpy , utrudniające do nich dostęp  , nie stanowią dogodnego siedliska dla tych organizmów .

W celu utworzenia projektowanych stawów , niezbędne jest wykonanie robót dostosowawczych , polegających na wyrównaniu i złagodzeniu skarp / nachylenie 1 : 5 / , pogłębieniu  i wyplantowaniu dna , oraz nadaniu nieregularnym zagłębieniom terenowym , płynnego kształtu owalnego .

Rozmiar robót ziemnych, określono metodą przekrojów poprzecznych , odrębnie dla poszczególnych stawów i zestawiono w tabeli mas ziemnych - patrz : cz. rysunkowa projektu.

Wielkość tych robót / wykopów / jest następująca :

Staw nr I -  665 m 3 / rzędna dna 142,00 m npm – powierzchnia – 0,19 ha /

Staw nr II – 365,5 m3 ~ 370 m3 / rzędna dna  140,00 m npm – powierzchnia ~ 0,20 ha /

Łączny  rozmiar robót ziemnych , związanych z utworzeniem dwóch stawów dla żółwi

i płazów na bazie istniejących nieużytków , wynosi ~1035 m 3

Przekroje poprzeczne i tabelę mas ziemnych przedstawiono w części rysunkowej projektu / rys. 3 /

5.2 Gospodarka wodna stawów

Jak już wcześniej zaznaczono, zarówno istniejące nieużytki wodne , jak i wykonane na ich

- 10 -

obszarze stawy, będą  zasilane wyłącznie z :

- wiosennych wód roztopowych, spływających z ich wspólnej zlewni  bezpośredniej

-     opadów atmosferycznych

-      wód gruntowych

Są to bowiem bezodpływowe zagłębienia terenowe , utworzone w gruntach słabo przepuszczalnych / gliny zwałowe / , pozbawione  cieku zasilającego, a więc ich napełnienie

wodą będzie zmienne – inne w latach normalnych a inne w latach mokrych i suchych .

Po okresie roztopów wiosennych  , które są głównym źródłem zasilania stawów w wodę ,  będą one mieć maksymalne napełnienia , rzędu 1,5  – 2 m w latach mokrych .

Po tym okresie stawy będą zasilane wyłącznie z wód gruntowych i z opadów atmosferycznych .

Poziom wody będzie się jednak sukcesywnie obniżał w okresie letnim , wskutek intensywnego parowania z powierzchni wody i roślin rosnących w stawach .

- Straty na parowanie  /stawy I i II łącznie /

Średnio w okresie marzec – październik wynoszą one 0,48 l/s/ha

Qp = 0,48l/s/ha  x 0,39 ha  = 0,19 l/s = 0,00019 m / s

Będą one  pokryte z bieżących opadów  w zlewni – głównie deszczów nawalnych występujących w okresie letnim .

Zasady gospodarowania wodą

- napełnianie stawów odbywać się będzie w okresie wiosennym / marzec , kwiecień /

ze spływów roztopowych w ich zlewni bezpośredniej .

- bieżące uzupełnianie strat na parowanie z powierzchni stawów , będzie możliwe tylko z wód gruntowych oraz wód opadowych / deszcze długotrwałe i nawalne / .

6 .   Wykonawstwo i eksploatacja obiektu

- Wykonawstwo

- Roboty ziemne należy wykonać koparką – najlepiej włókową KM 251 – do rzędnych projektowanych , z ręcznym wyrównaniem dna i wyprofilowaniem skarp , nadając im

- 11 -

nachylenie ~ 1 : 5.

- Grunt z wykopu nie może być odłożony na obrzeżu stawów w formie grobli , gdyż uniemożliwi to zarówno spływy powierzchniowe ze zlewni, dla wód zasilających stawy, jak również dostęp do stawów dla żółwi i płazów .

Grunt ten należy rozplantować cienką warstwą / ~10 cm / wokół stawów z wyraźnym zachowaniem nachylenia terenu w ich kierunku  . Teren ten pozostawić do naturalnej sukcesji miejscową roślinnością .

- Eksploatacja

- Wszelkie  osuwiska i rozmycia powierzchni skarp , powstałe po intensywnych spływach wiosennych bądź dużych ulewach , uzupełniać na bieżąco , gruntem miejscowym

i stabilizować poprzez obsiew trawą lub przez darniowanie .

7. Wpływ inwestycji na środowisko

* Jezioro Tałty wraz ze zlewnią / stawy są w zlewni jez. Tałty / ,  należy do  “ Obszaru  Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich “ zgodnie  z  UCHWAŁĄ  NR XXII/430/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO  z dnia 27 listopada  2012 r.   / Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko– Mazurskiego , Olsztyn, dnia 9 stycznia 2013 r  Poz. 139 /.

* Planowane stawy dla żółwi błotnych i płazów , położone są w centralnym miejscu obszaru NATURA 2000 „ Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo „ – specjalny obszar ochrony siedlisk – kod obszar  PHL280055 – patrz : załączona mapa poglądowa 1 : 50 000 .

Inne formy ochrony przyrody  na rozpatrywanym terenie nie występują .

- 12 -

- 13 -

8. Uzgodnienia

* Rozpatrywane nieużytki wodne – projektowane stawy – zlokalizowane są  w całości na działce nr 266 w obrębie Baranowo , gm. Mikołajki  tj. na gruntach Skarbu Państwa , znajdujących się w administracji Polskiej Akademii Nauk , 00-901 Warszawa , Plac Defilad 1  / dokumenty własnościowe w cz. II projektu / . W celu uzyskania zgody na realizację projektowanego zamierzenia , jego Inwestor  PTOP zawarł stosowną umowę

z PAN , której kopia załączona została do niniejszego projektu .

* Na wykonanie stawów uzyskano również niezbędne decyzje :

- Burmistrza Miasta Mikołajki o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Starosty Mrągowskiego  o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

- RDOŚ w Olsztynie o ustaleniu warunków prowadzenia robót

Kopie tych decyzji zamieszczono w części załącznikowej projektu .

Giżycko . luty - marzec . 2014 r.

- 14 -

- Wytyczne do planu BiOZ / bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /

Podstawa opracowania

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dn. 23 . 06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

/ Dz. U. Nr 120 poz. 1126 /

.

1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w rejonie prowadzenia robót

Rejonie prowadzenia robót nie występują inne obiekty budowlane

2. Obiekty tymczasowe konieczne do wykonania w rejonie prowadzenia robót

Nie przewiduje się wykonywania obiektów tymczasowych , umożliwiających realizację robót podstawowych .

3. Elementy budowli mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .

- strome skarpy istniejących nieużytków w strefie wykopów stawów  / głębokość ~ 4 – 5 m /.

- stagnująca w istniejących nieużytkach woda .

4. Przewidywane zagrożenia podczas prowadzenia robót budowlanych -

- Praca na skarpach w bezpośrednim sąsiedztwie wody

- Przebywanie w strefie pracy sprzętu i urządzeń mechanicznych –  koparka , spycharka .

- Praca w wodzie podczas plantowania dna i dolnej części skarp  stawów.

5 . Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Przed dopuszczeniem pracowników do robót stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia , należy przeprowadzić szkolenie , najlepiej przez uprawnionego instruktora BHP , zwracając szczególną uwagę na zagrożenia występujące przy danym rodzaju prac / patrz wyżej / . Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia .

- 15 -

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu .

Zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami , pracownikom należy zapewnić właściwą  odzież ochronną oraz elementy zabezpieczenia indywidualnego / kaski , liny asekuracyjne itp. / oraz

grupowego np. barierki ochronne . Ze względu na sąsiedztwo wody na budowie powinien znajdować się sprzęt ratunkowy – kamizelki , koła ratunkowe .

Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych .

Giżycko . luty - marzec. 2014 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Wypis z rejestru gruntów dot. dz. nr 266 , obręb Baranowo

- Kopia mapy ewidencyjnej 1 : 5000 , obejmującej dz. nr 266

- Kopia umowy z dnia 24.05.2011 zawartej pomiędzy PTOP i PAN

4.  Kopia Decyzji nr 14/2013 Burmistrza Miasta Mikołajki o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego .

5. Kopia Decyzji wodnoprawnej Starosty Mrągowskiego

6. Kopia Decyzji RDOŚ w Olsztynie ustalającej warunki prowadzenia

robót .

WYKAZ RYSUNKÓW

1 . Mapa poglądowa 1 : 100 000

2. Plan zagospodarowania terenu - Układ stawów

– mapa syt. - wys.  1 : 1000

3. Roboty ziemne

- Rozmieszczenie przekrojów poprzecznych  1 : 1000

- Przekroje poprzeczne przez stawy  1 : 100/1000

- Profile podłużne  1 : 100/1000

- Tabela mas ziemnych